___________________

Daugavpilī

03.08.2011.g.                                62M-md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS

piedalīties  iepirkumu procedūrās

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruni : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/62M

- Iepirkuma priekšmets.

# Par GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) transporta                                            un degvielas kontroles sistēmas piegādi un uzstādīšanu

GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) transporta un degvielas kontroles sistēmas

piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1 – 3 lpp.) un uzstādīšana uz

transportlīdzekļiem, kuri dalās divās grupās:

- transportlīdzekļi, uz kuriem ir jāuzstāda tikai GPS  - 17 gab. (pielikums Nr.2 – 1 lpp.);

- transportlīdzekļi, uz kuriem ir jāuzstāda GPS un degvielas caurplūdes uzskaites iekārtas –

19 gab. (pielikums Nr.3 – 1 lpp.).

Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai.

- Līguma izpildes   laiks.

Pretendenti piedāvājumus piedāvā  saskaņā ar šī uzaicinājuma 2.punkta prasībām.                     Līguma nosacījumi ir norādīti līguma projektā (pielikums Nr.5– 3 lpp.)

Uzstādīšanas laiks:  nav lielāks par 30 kalendārajām dienām pēc līguma parakstīšanas.

Iekārtu uzstādīšanas vietas adrese:  Satiksmes ielā 2a, Daugavpilī.

4.   Piedāvājuma iesniegšana.

Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 , Daugavpilī, LV-5417, 307.kabinetā  līdz 2011. gada  15.augusta plkst. 14:00.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi no plkst. 08:00 līdz 17:00 darba dienās , kā arī

atsūtīt pa pastu, faksu  vai elektroniski.

- Piedāvājuma noformēšana.

Piedāvājuma   dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas un sanumurētas apstiprinātās ar parakstu, zīmogu un uzrādītu lapu skaitu un satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas , katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem:

- uzraksts “Kopija pareiza”;

- piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,

paraksts un paraksta atšifrējums;

- vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

6.   Prasības pretendentam.

Iepirkuma procedūras  piedāvājumā iekļaujama:

Informācija par pretendentu, kura tiek atspoguļota šādos dokumentos:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā , kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts);

- apliecinājums,

  - ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

- Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai

komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

• PVN reģistrācijas apliecības kopija;

• atsauksmes (vismaz trīs) par  preču kvalitāti un darbu izpildi, kā arī par to, vai visi

darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem aktiem un pienācīgi pabeigti,

attiecīgo darbu pasūtītāju;

- sertifikātu  kopijas.

7.      Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajās specifikācijas (pielikums Nr.1)

noteiktajām prasībām.

8.    Finanšu piedāvājums.

Finansu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  specifikācijai  uz  uzņēmuma veidlapas, norādot preču cenu un darbu izmaksas (pielikums Nr.4). Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas nepieciešamos izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi .

Pretendents finanšu piedāvājuma daļā uzrāda kopējo cenu Latvijas latos bez PVN un summu PVN uz visu uzdevumu .

- Apmaksas nosacījumi.

Apmaksa tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.

- Informācijas sniegšana.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību jāadresē uzaicinājuma 1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājuma vērtēšana.

Piedāvājumi , kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa , netiks vērtēti.  Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi , kuros ievērotas visas  uzaicinājumā  norādītās prasības. No piedāvājumiem , kuros ievērotas visas uzaicinājumā  norādītās prasības , izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu uz  visu uzdevumu .

Pretendentu piedāvājumi, kuriem iepriekšējo 3(trīs) gados, pirms minētā  iepirkuma, bija konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi no SIA DDzKSU puses, netiks izskatīti.

Piedāvājumu iesniedzēji 3(trīs)  darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks informēti par pieņemto lēmumu

- Iepirkuma izpilde.

Komisija pieprasa no pretendenta, kuram  būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju par iepirkumu  priekšmetu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek slēgts līgums par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja                                                   		                  V.Dedele

V.Hudobčenoka

65407268

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Prasības GPS transporta kontroles sistēmai | Pretendenta piedāvājums – norādīt precīzus tehniskos datus |
| --- | --- |
| 1.Tehniskie parametri: |  |
| Iekārtas nominālais barošanas spriegums – 12V – 24V DC |  |
| Datu reģistrācijas biežums (atkarībā no kustības ātruma un virziena) no 1 līdz 6 sek. |  |
| Vēsturisko datu pieejamība ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 1.4. Regulāras datu kopijas |  |
| Iekārtas darbības temperatūra no mīnus 30 oC līdz plus 70 oC transportlīdzekļa salonā |  |
| Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai no četriem līdz sešiem metriem |  |
| 1.7. Sistēmas valoda - latviešu |  |
| Pozicionēšana uz ģeogrāfiskās kartes LKS-92 koordināšu sistēmā |  |
| Meklēšana Latvijas adrešu datubāzē (ēkas, ielas, apdzīvotas vietas, teritoriālais dalījums) |  |
| Iespēja mainīt kartes mērogu interneta pārlūka programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus) |  |
| 1.11. GPS uztvērējs – ne mazāk par 20 kanāliem |  |
| 1.12. Iekārtas ir nokomplektētas un noplombētas, lai novērstu tīšus bojājumus (piem. antenu atvienošanu u.c.) |  |
| 1.13. Sistēma ziņo uz serveri, ja pazūd vai parādās GPS signāls, ja tiek noskrūvēta GPS antena, vai tās pieslēgums tiek savienots (izveidots īssavienojums). Sistēma spēj izdalīt katras ļaunprātības diagnostiku, kā atsevišķu iekārtas punktu |  |
| 1.14. Ja nav GPRS pārklājuma, iekārta datus uzkrāj sevī, un tos nosūta tad, kad GPRS zona atkal parādās. Iekārtai jāspēj uzkrāt datus ne mazāk kā divas nedēļas |  |
| 1.15. Iekārtas iekšējā atmiņa, datu uzkrāšanai vismaz 8Mb |  |
| 1.16. Iekārtas baterija nodrošināšana darbību bez pastāvīgā sprieguma ne mazāk kā 5 stundas |  |
| 1.17. Iebūvēts drošinātājs automašīnas elektrosistēmas aizsardzībai |  |
| 1.18. Sistēmai jābūt aizsargātai pret strāvas pretēju polaritāti, kā arī pārspriegumiem. |  |
| 1.19. Sistēmai ir jānodrošina iespēja pieslēgt degvielas caurplūdes uzskaites iekārta |  |
| 2. Sistēmas darbības funkciju prasības: |  |
| 2.1. Sistēma nodrošina transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanu kartē reālajā laikā; |  |
| 2.2. Transportlīdzekļa parametru noteikšana reālajā laikā (kustības ātrums (km/h) un virziens); |  |
| 2.3. Transportlīdzekļa vēsturisko parametru attēlošana kartē (atrašanās vieta, kustības maršruts, ātrums un virziens. |  |
| 2.4. Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai no 4 M līdz 6 M |  |
| 2.5. Sistēmas pilnībā tiek uzturēta uz piegādātāja servera, ar piegādātāja SIM kartēm. |  |
| 2.6. Sistēma ar autorizētu datorpieprasījumu diennakts režīmā, tiešsaistē, nodrošina datu saņemšanu no servera izmantojot WWW pārlūkprogrammu (latviešu valodā). |  |
| 3. Sistēmas atskaišu nodrošināšana: |  |
| 3.1. Iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus, bākas atlikumu dienas sākumā un dienas beigās( transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas caurplūdes uzskaites iekārtas), degvielas uzpildēm (transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas caurplūdes uzskaites iekārtas), spidometra statusu. |  |
| 3.2. Informācija par nobrauktajiem maršrutiem, attālumiem (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km)). |  |
| 3.3. Informācija par braukšanas ātrumu (apdzīvota vieta, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km), ātrums (km/h)). |  |
| 3.4.Stāvvietu (vai apstāšanās vietu) uzskaite (apdzīvota vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, ilgums (stundas, minūtes). |  |
| 3.5. Sistēma nodrošina automātisku ceļazīmes izveidi par dienu vai laika periodu līdz mēnesim ar informāciju (izbraukšanas/iebraukšanas punkts, laiks izbraucot/iebraucot, degvielas patēriņš (transportlīdzekļiem kam uzstādīti degvielas caurplūdes uzskaites iekārtas), laiks pavadīts ceļā un gala punktā, kilometri starp punktiem). |  |
| 3.6. Iespēja redzēt kartē vēsturiski attēlotajam maršrutam ātrumu. |  |
| 3.7. Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājam noteikt transportlīdzekļu kustības pieļaujamo ātrumu, un izveido atskaites par transportlīdzekļu pieļaujamā ātruma ierobežojumu pārkāpumu atsevišķā atskaitē( pārkāpuma datums, laiks, vieta). |  |
| 3.8. Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājam noteikt transportlīdzekļu pārvietošanās zonu ierobežojumus, un informācijas saņemšanu par ierobežotās zonas pamešanu. |  |
| 3.9. Sistēma nodrošina īsziņu un e-pastu automātisku atgādinājumu sistēmu, kur klients var uzstādīt vēlamos sms vai e-pastu atgādinājumus vai paziņojumus. |  |
| 3.10. Sistēma automātiski atgādina par OCTA apdrošināšanas beigām , tehniskām apkopēm vai citu tehnisko informāciju. |  |
| 3.11 Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html” un „xls” formātos. |  |
| 4. Sistēmas darbības nodrošināšana: |  |
| 4.1. Sistēmas darbības problēmu gadījumā piegādātājs nodrošina sistēmas vai iekārtu remontu bez papildus samaksas , ja nav konstatēti ļaunprātīgi bojājumi, 1 (vienas) darba dienu laikā izbraukumā pie pasūtītāja Daugavpilī |  |
| 4.2. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ja nav iespējams veikt remontu, pakalpojuma sniedzējs veic iekārtas maiņu bez papildus samaksas Daugavpilī. |  |
| 4.3. Iekārtu garantijas termiņš ne mazāks kā 2( divi) gadi. |  |
| Papildus ierīču pieslēgšanas iespējas iekārtai: (Papildus informācija-netiek vērtēts) |  |
| 5.1. Braucēja identificēšana un motora iedarbināšanas bloķēšana, izmantojot Pasūtītāja identifikācijas kartes (karšu tips: HID Proximity, Wiegand 26 bit,). |  |
| 5.2. Analogās bākas devēja pieslēgšana. |  |
| 5.3. Standarta bākas mērītāja devēja pieslēgšana |  |
| 5.4. Impulsa bākas devēja pieslēgšana |  |
| 5.5. Iespēja pieslēgt vismaz divas papildierīces (hidrauliskais papildus aprīkojums, otrs darba motors utt.) |  |

Īpašie nosacījumi:

- Jānodrošina iespēja, traucējumu gadījumā, pieteikt problēmu, izsaukt uzstādītāja speciālistu iekārtas darbaspējas pārbaudei darba dienās no 8-17, kā arī ārkārtas situācijās 24st dienā 7 dienas nedēļā. Speciālista ierašanās pie objekta Daugavpils

pilsētas teritorijā jānodrošina 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma reģistrēšanas brīža.

- Jānodrošina telefonisks risinājuma atbalsts (pasūtītāja konsultēšana par risinājuma izmantošanu) 24st dienā 7 dienas nedēļā.

Ļubova Aņisimova

t. 26875131

Pielikums Nr.2

Transportlīdzekļi, uz kuriem ir jāuzstāda tikai GPS

| Nr.p/k | Transporta marka | Transporta tips | Degvielas veids |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renault Laguna | vieglais pasažieru | Ai95/autogāze |
| 2. | Audi 80 | vieglais pasažieru | Ai95/autogāze |
| 3. | Audi 80 | vieglais pasažieru | Ai95/autogāze |
| 4. | ZIL 431412 | autotornis VS 22 | Ai95/autogāze |
| 5. | ZIL 130 | autotornis VS 22 | Ai95/autogāze |
| 6. | ZIL 431412 | autotornis VS 22 | Ai95/autogāze |
| 7. | GAZ 5312 | autotornis AP 17 | Ai95/autogāze |
| 8. | VW Caddy | kravas furgons | Ai95/autogāze |
| 9. | ZIL 130 JL980 | dūņusūcējs | Ai95/autogāze |
| 10. | GAZ 53 | asenizācijas mašīna | Ai95/autogāze |
| 11. | VW Transporter | mikroautobus | DD |
| 12. | Ford Transit | divkabīne/kravas kaste | DD |
| 13. | VW Transporter | divkabīne/kravas kaste | DD |
| 14. | VW Transporter | divkabīne/kravas kaste | DD |
| 15. | VW Transporter | mikroautobus | DD |
| 16. | VW Transporter | divkabīne/kravas kaste | DD |
| 17. | Ford Transit | kravas kaste | DD |

Pielikums Nr.3

Transportlīdzekļi, uz kuriem ir jāuzstāda GPS                                                             un degvielas caurplūdes uzskaites iekārtas

| Nr.p/k | Transporta marka | Transporta tips | Degvielas veids |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Renault Kangoo | vieglais pasažieru | DD |
| 2. | Renault Kangoo | vieglais pasažieru | DD |
| 3. | Renault Trafic | mikroautobus | DD |
| 4. | Renault Master | kravas pasažieru furgons | DD |
| 5. | Renault Master | kravas pasažieru furgons | DD |
| 6. | Renault Kangoo | vieglais pasažieru | DD |
| 7. | Renault Trafic | kravas pasažieru furgons | DD |
| 8. | Renault Trafic | kravas pasažieru furgons | DD |
| 9. | Renault Master | kravas pasažieru furgons | DD |
| 10. | Renault Master | kravas pasažieru furgons | DD |
| 11. | Renault Maxity | divkabīne/kravas kaste | DD |
| 12. | VW Transporter | divkabīne/kravas kaste | DD |
| 13. | Nissan Cabstar | autotornis Z 220 | DD |
| 14. | IVECO ML180E28 | autotornis Z 32 | DD |
| 15. | Belarus-82MK-01 | traktors | DD |
| 16. | Belarus-82MK-01 | traktors | DD |
| 17. | Belarus 920.3 | traktors | DD |
| 18. | Belarus 920.3 | traktors | DD |
| 19. | CASE 695SR-4PS | ekskavators | DD |

Pielikums Nr.4

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

:

| Nr.p/k | Preces nosaukums | Daudz(gab.) | Cena par vienību LVL (bez PVN) | Darbu izmaksas par vienību LVL (bez PVN) | Kopējā summa LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GPS -Globālā pozicionēšanas sistēma (modelis, marka, ražotājs) | 36 |  |  |  |
| 2. | Degvielas caurplūdes uzskaites iekārta (modelis, marka, ražotājs) | 19 |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena LVL bez PVN |  |
| PVN 22% |  |
| Pavisam LVL ar PVN |  |

_________________		_______________	 ___________________

(amats)	                         (paraksts)                       (paraksta atšifrējums)

Z.V.

Pielikums Nr.5

LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU-2011/

par GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) transporta un degvielas kontroles sistēmas piegādi un uzstādīšanu

Daugavpilī					      		                    2011.gada __.______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, tās izpilddirektores Valentīnas Dedeles personā, kura darbojas uz Pilnvaras pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses,

un

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses,

bet abi kopā turpmāk tekstā Puses vai katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz LR likumu „Publisko iepirkumu likums” un iepirkumu procedūras „Par GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) transporta un degvielas kontroles sistēmas piegādi un uzstādīšanu”, Nr. SIA DDzKSU-2011/__ rezultātiem, noslēdz šādā satura  Līgumu:

1.Līguma  priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Globālās pozicionēšanas sistēmas (turpmāk tekstā GPS) transporta un degvielas kontrolei, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un uzstādīt  uz transportlīdzekļiem , kuri dalās divās grupās:

- transportlīdzekļi, uz kuriem ir jāuzstāda tikai GPS - 17.gab. (Pielikums Nr.2);

- transportlīdzekļi, uz kuriem ir jāuzstāda GPS un degvielas caurplūdes uzskaites iekārtas – 19 gab. (Pielikums Nr.3).

1.2. Izpildītājs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību ES standartiem.

- CENAS, SORTIMENTS un LĪGUMA SUMMA

  - Preces sortiments, cena un atlaides tiek norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.4). Kopējā līguma summa saskaņā ar finanšu piedāvājumu sastāda LVL __________ (_________________________________________) bez PVN 22%. Kopējā līguma summa ar PVN 22% sastāda LVL ______.  Līguma summai jābūt nemainīgai visā Līguma darbības laikā.

3.MAKSĀJUMU KĀRTĪBA.

3.1.Apmaksu par preci Pasūtītājs veic pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu, saskaņā ar izrakstītu rēķinu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Preces uzstādīšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1. Preces piegādes un  uzstādīšanas izdevumi tiek iekļauti preces cenā un Prece tiek piegādāta un uzstādīta 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

4.2. Par Preces uzstādīšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē pieņemšanas – nodošanas aktā, apstiprinot preces pieņemšanu.

5. GARANTIJAS  NOTEIKUMI

5.1. Izpildītājs garantē preces garantiju 2 gadu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Garantija netiks ievērota gadījumā, ja Prece bojāta Pasūtītāja vainas dēļ, vai citu ārējo iedarbību rezultātā: vandālisms, mēģinājumu un citu darbību rezultātā.

5.2. Preces darbību problēmu gadījumā Izpildītājs nodrošina sistēmas vai iekārtu remontu bez papildus samaksas, ja nav konstatēti ļaunprātīgi bojājumi, 1 (vienu) darba dienu laikā no pieteikuma reģistrēšanas brīža.

5.3. Gadījumā, ja nav iespējams veikt preces remontu, Izpildītājs veic iekārtu maiņu bez papildus samaksas.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības, traucējumu gadījumā, pieteikt problēmu, izsaukt Izpildītāja speciālistu iekārtas darbaspējas pārbaudei darba dienās no plkst. 8 līdz 17, kā arī ārkārtas situācijās 24st dienā 7 dienas nedēļā. Izpildītājs apņemas ierasties pie Pasūtītāja  Daugavpils pilsētas teritorijā 2 (divu) stundu laikā no pieteikuma reģistrēšanas brīža.

5..5. Izpildītājs nodrošina telefoniska risinājuma atbalstu (Pasūtītāja konsultēšana) 24st dienā 7 dienas nedēļā.

- PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Pasūtītājam ir jāpieņem Izpildītāja piegādātā Prece, izpildītie montāžas darbi pēc Preces uzstādīšanas, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvju klātbūtnē.

6.2. Pasūtītājam nav tiesību atteikties parakstīt Izpildītāja sagatavoto pieņemšanas – nodošanas aktu, bet Pasūtītājs var norādīt pieņemšanas – nodošanas aktā savas pretenzijas attiecībā uz pasūtījuma izpildes kvalitāti vai termiņiem. Izpildītājs apņemas novērst konstatētos trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Ja pieņemšanas – nodošanas aktā nav norādes uz pasūtījuma izpildes kavējumu, tad vēlāk ar pasūtījuma izpildes kavējumu nekādus prasījumus nevar pamatot.

6.3. Ja Pasūtītājs izvairās, jeb atsākas parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, atsaucoties uz iemesliem, kas nav paredzēti šajā līguma vairāk nekā 5 (piecu) darba dienas Izpildītājam ir tiesības vienpusēji slēgt pieņemšanas – nodošanas aktu pieaicinot neatkarīgo ekspertu pēc savas izvēles. Par pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu tiks uzskatīta reāla Preces pieņemšanas un/vai montāžas diena. Izpildītājam arī ir iespēja Pasūtītājam nosūtīt pieņemšanas – nodošanas aktu ierakstītā vēstulē.

- PRETENZIJAS

7.1. Pretenzijas Izpildītājam par Preces kvalitāti, ja tiek  atklāti slēpti defekti, Pasūtītājs var izteikt 10 (desmit) dienu laikā,  no defektu atklāšanas brīža.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas pret preces kvalitāti visā tās garantijas laikā un Izpildītājam ir pienākums apmainīt nekvalitatīvo preci pret citu.

7.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību neizpildi, pusēm jāizskata ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

8.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanai.

8.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

8.3. Ja Izpildītājs neievēro Preces piegādes un uzstādīšanas termiņus un noteikumus, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu  0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

8.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

8.6. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsodu Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.

9.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

9.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.4. Jā Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Izpildītāja piedāvājumus.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1.  Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina parakstot Līgumu.

10.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma šī Līguma darbības laikā.

10.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

10.4. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| --- | --- |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS Swedbank |  |
| kods HABALV22 |  |
| n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| t.54-07290, f.54-38872 |  |

_____________________ V.Dedele          ___________________

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv